| DS定时器使用说明 1、型号规格 内容 代 码 说 明 DS/ 定时器 外形尺寸 A— 横式160(W)×80(H)×125(L) C— 横式96(W)×48(H)×82(L) 外部控制输入 K0 无外部控制，可省略 K1 外部控制启动 K2 外部控制启动、复位 通讯接口 S0 无通讯接口，可省略 S1 RS232接口 S2 RS485接口 仪表电源 V0 AC220V,可省略 V1 DC24V V2 其它 2、技术参数 显示内容：按时、分、秒定时，最大99小时99分 显示方式：6位LED，倒计时显示 输出接点容量： A尺寸仪表AC250V 2A（阻性负载） C尺寸仪表AC250V 0.3A（阻性负载） 外部启动开关：无电压开关接点 外部复位开关：无电压开关接点 电源电压 V0：AC187~242V 耗电量5VA以下 V1：DC20~28V 耗电量4VA以下 使用环境 温度：0~50℃ 湿度：20~90%RH 3、安装接线 160×80 尺寸为A的仪表 外型尺寸 | 开孔尺寸 接线端子图 96×48 尺寸为C的仪表 外型尺寸 开孔尺寸 接线端子图 | 4、工作过程 仪表有2段可设定的定时，分别为控制继电器断开和吸合的时间，如下图所示： 当t1设置为0时，启动后继电器吸合，经t2时间后断开。 当t2设置为0时，启动后经过t1时间继电器吸合，不再断开。 5、启动方式 启动定时的方式由STA参数设置。 方式0：上电自动启动，即通电后开始定时。 STA参数设置为0000 方式1：由外部触发启动，外部触发端为AS，也可以通过面板的 键启动。 STA参数设置为0001 在这种方式下，如果触发端保持闭合，定时器将循环工作。 6、复位方式 复位是指使定时器恢复到未启动时的状态，有外部控制复位功能的仪表，当YC参数设置为ON时，可由外部复位端YC复位，当手动清零参数SC设置为ON时，可由仪表面板的 键复位，按住 键不松开，持续1秒以上复位。 7、定时设置： — t1：时 — t2：时 — T1：分 — t2：分 — t1：秒 — t2：秒 8、参数及设置方法 参数：仪表参数分为三组 第1组： 第2组：（oA）：密码设置为1111时有效。 （STA）：启动方式设置。 （YC）：外部复位设置。 （SC）：手动复位设置。 第3组：（Add）：仪表通讯地址。 （bAud）：仪表通讯波特率。 （Ctd）：数字量输出控制权选择 0000为OFF，由仪表控制 0001为ON，由通讯控制 （oA1）：第1组参数设置许可选择 0000为OFF，第1组参数与密码无关 0001为ON，第1组参数受密码控制 参数设置方法 第一步：选择参数组 | 按住 设置键2秒以上不松开，进入第1组参数，再按住 设置键2秒以上不松开进入第2组参数。 第二步：按 键选择同一参数组中的各参数 第三步：按 键调出该参数的原设置值 第四步：通过 键移动修改位（闪烁位）， 键加， 键减，对参数进行修改。 第五步：按 键存入修改好的参数 退 出：在参数代码方式下按住 键不松开，直到退出参数设置状态。 9、通讯接口 带通讯功能的仪表才有此项功能。 仪表通讯采用RS232或RS485传输标准。 通讯地址取值范围在00~99之间选择。 通讯速率有2400、4800、9600三种选择。 |
| --- | --- | --- | --- |