ALS100露点传感器说明书

北京中旺新业电子技术有限公司

地址:  北京市海淀区上地南路10号院1号楼1单元401室

电话: （010） 62977168、62977169、58403613

传真：（010）62977170

网址：www.zw-dz.com

一、性能与用途

ALS100露点传感器用于湿度测量中露点测量，它可以把露点温度值转换成电流值输出是露点测量与控制的上佳手段，传统的露点仪一般存在着两大弱点，第一、不能在线随机测量。第二、对工艺设备工作进行露点控制，如加湿机、除湿机以及空调、烘烤设备等很困难。

使用了露点传感器就能够很好地实现上述要求，露点传感器已使用到电力、食品、建材、化工等多种行业，受到了广泛的好评，露点传感器可配套，露点控制仪表和测量仪表，可配制各式探头外壳形式，产品性能稳定，精密度高。

二、性能指标

供电电压：24V

摸拟量输出：4mA－20mA

使用温度范围：－20℃ ------80℃

对应量程：－80℃------ 80℃TD

精度：－80℃ ------0℃〈(1℃

0℃ ------80℃〈( 0.5℃

使用温度范围：  0℃------50℃

对应量程：－100℃------ 25℃TD

精度：－100℃--- 70℃〈(2℃

70℃---－25℃〈(1℃

－25℃--- 25℃〈(0.5℃

三、产品外型尺寸

露点变送器：70mm×123mm×32mm

风道式探头：Ø16mm×200mm(3mm

螺纹：M22mm×1.5 mm

螺纹：M20mm×1.5 mm

三通式探头管道外径：Ø32.5mm

不锈钢探头：80mm ×55 mm ×22 mm

四、露点传感器输出形式

（1）单路4mA-20mA信号及接线方式

（露点变送板、温湿度变送板两件套形式）

（2）双路4mA-20mA信号及接线方式

（露点变送板、温湿度变送板两件套形式）

说明：1、三芯：红线：24V  绿线：GND   黄线：露点电流输出

2、灰色不再接除湿机主表地，而引回露点变送板。

3、接通采样端后，去掉电阻R。

五、使用注意事项

- 本品不适于在常期结露和化学污染环境下使用。

- 探头和变送器之间连线超过50米选用单股屏蔽连线。